## Slide 1: Moduł AsService – strażnik terminów przeglądów i remontów
Notes: Slajd tytułowy

## Slide 2: AsService – przeznaczenie modułu
AsService - moduł systemu Asix
umożliwiający rejestrację czasów pracy oraz liczby załączeń urządzeń na podstawie danych pobieranych z systemu Asix.
Zadania:
monitorowanie planowych czynności konserwacyjno-remontowych
udostępnianie informacji na temat wykorzystania urządzeń
gromadzenie danych związanych z monitorowanymi urządzeniami

## Slide 3: AsService – architektura systemu
System Asix
Askom Data.Host
Asix.Connect
AsService SERWER
AsPAD
AsService KLIENT
AsService KLIENT
AsService KLIENT
MS SQL
Urządzenie,
Monitorowany obiekt
sterownik
Notes: Prezentacja wybranego modułu asixa (AsRaport)

## Slide 4: AsService – wymagania systemowe
Wymagania zgodne z systemem Asix
system operacyjny Windows
Windows Installer 4.5
Windows Power Shell 1.0
Microsoft .NET Framework 4.0
Instalacja serwerowa
Microsoft SQL Server wersja z usługą SQL Server Agent
UWAGA: Darmowa wersja serwera MS SQL Express nie posiada programowalnej usługi SQL Server Agent

## Slide 5: AsService – Instalacja pakietu
Przygotowanie programu
instalacyjnego do uruchomienia
Wymagane uprawnienia administratora
Uruchomienie programu instalacyjnego
Notes: Prezentacja wybranego modułu asixa (AsRaport)

## Slide 6: AsService – Instalacja pakietu
Instalacja klienta AsService
Instalacja
serwera AsService
Wybór typu instalacji
Notes: Prezentacja wybranego modułu asixa (AsRaport)

## Slide 7: AsService – Instalacja pakietu
Wskazanie miejsca na dysku oraz folderu aplikacji AsService
Zakończenie instalacji
Notes: Prezentacja wybranego modułu asixa (AsRaport)

## Slide 8: AsService – Licencjonowanie
Licencja programu AsService związana jest z ilością wszystkich zdefiniowanych liczników na komputerze serwera aplikacji AsService.
Wersja DEMO
Po zainstalowaniu aplikacji AsService
Pozwala na pracę przez 30 dni
Bez ograniczeń na ilość liczników
Licencja dotyczy tylko instalacji serwera aplikacji AsService.
Ilość klientów programu AsService nie jest limitowana.
Aktywacja oprogramowania AsService
za pośrednictwem aplikacji AsServiceLicense
UWAGA: Wykorzystanie większej liczby liczników niż pozwala na to licencja, zatrzyma naliczanie wszystkich zdefiniowanych liczników.
Notes: Prezentacja wybranego modułu asixa (AsRaport)

## Slide 9: AsService – Aktywacja licencji AsService
Przygotowanie kodów potrzebnych do aktywacji klucza
uruchomienie programu AsServiceLicense.exe
skopiowanie kodów do schowka – Kopiuj kody
przesłanie (email) kodów do firmy ASKOM
Notes: Prezentacja wybranego modułu asixa (AsRaport)

## Slide 10: AsService – Aktywacja licencji AsService
Wprowadzenie kodu aktywacji
uruchomienie programu AsServiceLicense.exe
skopiowanie otrzymanego kod aktywacyjnego do programu
aktywacja klucza programowego
Notes: Prezentacja wybranego modułu asixa (AsRaport)

## Slide 11: AsService – Konfiguracja
Rozpoczęcie pracy z programem AsService
zdefiniowania dostępu do serwera bazy danych
wybrania/założenie bazy danych
określenie ścieżki dostępu do bazy definicji zmiennych (opcja)
System uprawnień - Użytkownicy
identyfikacja i autoryzacja użytkownika
uprawnienie do modyfikacji danych
uprawnienie do zmiany konfiguracji aplikacji
Notes: Prezentacja wybranego modułu asixa (AsRaport)

## Slide 12: AsService – Urządzenia
Rejestr urządzeń
Wszystkie gromadzone i przetwarzane dane w module AsService
odnoszą się do urządzeń wprowadzonych w rejestrze aplikacji.
Urządzenie opisane jest przez szereg parametrów identyfikacyjnych i opisowych.
Stan urządzenia monitorowany jest za powiązanych z min liczników monitorujących określone parametry (czas pracy, ilość załączeń).
Notes: Prezentacja wybranego modułu asixa (AsRaport)

## Slide 13: AsService – słowniki
Słowniki modułu AsService obejmują następujące kategorie danych ewidencyjnych:
Producenci
Dostawcy
Linie
Rodzaje zasilania
Maszyny
Statusy
Grupy
Wydziały
Stany techniczne
Przyczyny resetów
Czynności eksploatacyjne.
Notes: Prezentacja wybranego modułu asixa (AsRaport)

## Slide 14: AsService – Liczniki
Monitorowanie i raportowanie parametrów urządzeń odbywa się za pomocą liczników.
W module AsService dostępne są następujące rodzaje liczników:
Licznik czasu pracy – przechowuje czas pracy urządzenia (lub innego wybranego stanu urządzenia) w zadanym okresie. Wykorzystuje wartość agregatu Całka_Ostatnia_Znana (ang. Total_Last_Known);
Licznik załączeń - przechowuje liczbę załączeń (lub innych wybranych zdarzeń) urządzenia w zadanym okresie. Wykorzystuje wartość agregatu Suma_Wzrostów (ang. Sum_Up);
Licznik okresowy - przechowuje liczbę dni, która upłynęła od początku zadanego okresu czasu. Zmianę wartości wymusza rozpoczęcie nowej doby. Jest to czasomierz modułu AsService niezależny od wartości zmiennych systemu Asix.

## Slide 15: AsService – Liczniki – charakter sygnału wejściowego
Dane wejściowe o charakterze sygnału dwustanowego:
Licznik załączeń – wykorzystanie zmiennej z agregatem Suma_Wzrostów (Sum_Up)
Licznik czasu pracy – wykorzystanie zmiennej z agregatem Całka_Ostatnia_Znana (Total_Last_Known)
Dane wejściowe o charakterze licznika
Licznik czasu pracy lub załączeń – wykorzystanie zmiennej z agregatem Suma_Wzrostów (Sum_Up)
Notes: Prezentacja wybranego modułu asixa (AsRaport)

## Slide 16: AsService – Liczniki
W ramach danego typu licznika, urządzenie może posiadać jeden licznik główny oraz wiele liczników pomocniczych.
Aktualizacja stanu liczników odbywa się automatycznie (Microsoft SQL Agent).
Źródłem danych jest zmienna zadeklarowana w bazie ASIX z wykorzystaniem określonego dla rodzaju licznika agregatu.
Dla licznika określane są progi wartości: eksploatacyjny i ostrzegawcze.
Liczniki mogą pracować w: zmianowym, dobowym lub miesięcznym trybie pracy.

## Slide 17: AsService – Liczniki
Resetowanie stanu licznika:
wybranego licznika
grupy powiązanych liczników
Automatyczne resetowanie stanu licznika:
koniec zmiany (system 3-zmianowy: 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00)
koniec doby
koniec miesiąca
Notes: Prezentacja wybranego modułu asixa (AsRaport)

## Slide 18: AsService – Zestawienia
Aktualne stany liczników
Możliwość filtrowania i sortowania danych
Oznaczenie kolorami liczników (urządzeń) z przeterminowanymi lub zbliżającymi się czynnościami eksploatacyjnymi
Notes: Prezentacja wybranego modułu asixa (AsRaport)

## Slide 19: AsService – Zestawienia
Aktualne czynności eksploatacyjne
Przegląd danych z wybranego okresu czasu
Możliwość filtrowania danych
Notes: Prezentacja wybranego modułu asixa (AsRaport)

## Slide 20: AsService – Zestawienia
Planowane i przeterminowane czynność eksploatacyjne
Lista przeterminowanych czynności dla liczników o przekroczonym progu eksploatacyjnym (oznaczone na czerwono)
Lista planowanych czynności eksploatacyjnych aktualizowana automatycznie w oparciu o wartości liczników i progi ostrzegawcze
Notes: Prezentacja wybranego modułu asixa (AsRaport)

## Slide 21: Dziękuję za uwagę
ASKOM Sp. z o.o. ul. Józefa Sowińskiego 13 44-100 Gliwice
Notes: Mapa Polski