## Slide 1: Przykłady zastosowań skryptów w aplikacjach Asix.Evo
Michał Thiele mth@askom.com.pl
Notes: Slajd tytułowy

## Slide 2: Plan prezentacji
Nowości w skryptach Asix.Evo
Porady i dobre praktyki pisania skryptów
Praktyczne przykłady
  Odczyt danych z arkuszy MS Excel
  Zapis danych do bazy MS SQL
  Wydruk alarmów bieżących
  Odczyt kodów QR

## Slide 3: Nowości w skryptach Asix.Evo
Funkcje szybkiego dostępu do zmiennych:
  GetVariableValue(..)
  GetVariableAttribute(..)
  GetVariableArcData(..)
  SetVariableValue(..)
Subskrybowanie zdarzeń od zmiany znacznika czasu zmiennych
Tryby uruchamiania i restart skryptów:
  ScriptSettings.AllowMultipleInstances (Always, IfDifferentParameters,Never)
  ScriptSettings.RestartIfFailed
  RestartScript()
Stan pracy Serwera Danych Asix oraz kanałów:
  AsixDataServerStarted
  GetChannelState(..)

## Slide 4: Porady i dobre praktyki pisania skryptów
Praca ze zmiennymi procesowymi:
  Odwołania jednokrotne a wielokrotne
  Zwalnianie nieużywanych zmiennych (Dispose)
  GetVariableNames(attrName, attrValue)
    Dzikie karty
    Uniwersalne skrypty (dostosowujące się do bazy definicji zmiennych)
Praca cykliczna:
  Pętla while(true) oraz Sleep(..)
  Skrypt rezydentny
  Terminarz
Używanie własnych bibliotek zewnętrznych (referencje):
  Ukrywanie logiki skryptu (własność intelektualna)
  Testowanie i debugowanie poza Asix.Evo

## Slide 5: Przykład : Odczyt danych z arkuszy MS Excel (skrypt ExcelReader)
Drajwery OleDb http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255
  ACE.OLEDB lub JET.OLEDB (starsze wersje)
  Plik Excela –> Baza danych
  Arkusz –> Tabela
  Pierwszy wiersz –> opcjonalne atrybuty (nazwy kolumn)
  Odczyt/zapis –> Polecenia SQL (tylko dane, bez formatowania komórek)
Skrypt
  Odczyt z arkusza danych z wiersza receptury o identyfikatorze przekazanym jako parametr
  Zapis parametrów receptury (opis, temperatura, ciśnienie) do zmiennych Asixa.Evo

## Slide 6: Przykład : Zapis danych do bazy MS SQL (skrypt SQLWriter)
Połączenie za pomocą ADO.NET do MS SQL Server (wbudowane w .Net w System.Data.SqlClient)
Możliwe połączenia do dowolnych innych baz np.:
  MySQL http://dev.mysql.com/downloads/connector/net
  PostgreSQL http://npgsql.projects.pgfoundry.org
Skrypt
  Zapisuje wartości przekazane parametrami do bazy danych jako nowy rekord
  Sprawdza poprawność parametrów i informuje o wynikach zapisu

## Slide 7: Przykład : Wydruk alarmów bieżących (skrypt AlarmPrint)
Selekcja alarmów (tylko krytyczne)
Subskrybowanie zdarzeń od alarmów (AlarmStateChanged)
Kolejka tekstów do wydrukowania (mTextsToPrint)
Okresowe sprawdzanie czy są teksty do wydrukowania (Tick)
Obiekt PrintDocument (z System.Drawing.Printing)
  PrinterSettings - ustawienia drukarki (drukarka domyślna)
  DefaultPageSettings – ustawienia strony(rozmiar, orientacja, marginesy)
  Zdarzenie PrintPage – „rysowanie” strony
  Podział treści na strony

## Slide 8: Przykład : Odczyt kodów QR (skrypt ReadQRCode)
Program AsBarcodeScanner.exe
  Wyświetla okno z obrazem z kamery i analizuje obraz. Gdy rozpozna kod QR, to się zamyka i zwraca na wyjściu rozpoznany kod.
  Wykorzystuje biblioteki (GPL):
    AForge – przechwytywanie obrazu z kamery http://www.aforgenet.com
    ZXing.Net – analiza obrazu, rozpoznawanie kodów QR http://zxingnet.codeplex.com
  Opcjonalny parametr -device=xx
Skrypt
  Parametr – nazwa zmiennej
  Uruchamia AsBarcodeScanner.exe i zapisuje do zmiennej wynik jego działania

## Slide 9: Dziękuję za uwagę
ASKOM Sp. z o.o.
ul. Józefa Sowińskiego 13 44-100 Gliwice
Michał Thiele
mth@askom.com.pl